## Slide 1
SCARLET
Réduction de données SANS avec un workflow Python reproductible
Présentation du projet et du workflow dans Jupyter Notebook
Natif NeXus / HDF5
API Python
Notebook Jupyter
Des données brutes aux courbes I(Q)
Fichiers instrumentaux bruts
Workflow SCARLET
I(Q) réduit
v0.2.4

## Slide 2
02
Pourquoi SCARLET ?
Un cadre pratique pour la réduction SANS sur plusieurs instruments
Langage de données commun
NeXus/HDF5 est le format d’échange, de la conversion aux résultats réduits.
Workflow traçable
Runs, configurations, références, masques et choix de traitement sont réunis dans un WorkflowContext.
Notebook pour l’expérimentateur
Le tutoriel rend chaque décision visible et le pipeline répète les calculs de façon homogène.
Principe de conception
Conserver le contexte expérimental près des données, puis rendre les étapes de réduction explicites et répétables.
Fichiers bruts
Contexte + références
Pipeline de réduction
I(Q) + provenance
SCARLET | Réduction de données SANS
2

## Slide 3
03
Structure du projet
Un nombre restreint de modules aux responsabilités claires
io/
Lecteurs et convertisseurs D11, SANS-LLB, SAM Accès NeXus
workflow/
WorkflowContext Tables de runs et configuration Pipelines de réduction
reduction/
Opérations physiques Corrections, géométrie Intégration et stitching
schemas/
Profils NeXus Règles de validation Contrats de données portables
Points d’entrée utilisateur
scarlet convert
scarlet validate
scarlet notebook
scarlet viewer
Le notebook est la voie interactive principale de réduction ; la CLI et le viewer la complètent.
SCARLET | Réduction de données SANS
3

## Slide 4
04
WorkflowContext est le centre de contrôle
Il réunit métadonnées expérimentales, fichiers et choix de réduction
WorkflowContext
source unique de l’état du workflow
Runs
sample, water, dark empty cell, beam
Configurations
distance, longueur d’onde centre du faisceau, ROI
Références
source de transmission source de flatfield
Artefacts
masques, sorties NeXus fichiers texte I(Q)
Sauvegarder et recharger workflow.nxs permet de reprendre une session de traitement.
SCARLET | Réduction de données SANS
4

## Slide 5
05
Notebook 1 : initialiser l’expérience
Partir du répertoire brut et générer un workflow structuré
from scarlet.workflow.context import \ initialize_workflow_context_from_raw_directory w = initialize_workflow_context_from_raw_directory( RAW_DIR, instrument_name='sansllb', transmission_strategy='opaque_beamstop', output_dir=OUTPUT_DIR, overwrite=True, )
1
Lire les fichiers bruts
Découvrir les fichiers de mesure dans RAW_DIR.
2
Convertir si nécessaire
Utiliser le convertisseur instrument et écrire les fichiers NeXus SCARLET.
3
Déduire le contexte expérimental
Collecter runs, configurations et ROI initiales de transmission.
4
Créer le répertoire de sortie
Conserver ensemble données générées et artefacts du workflow.
Principe du notebook : les paramètres restent visibles dans la cellule et peuvent être relus avec l’analyse.
SCARLET | Réduction de données SANS
5

## Slide 6
06
Notebook 2 : organiser la table des runs
L’utilisateur valide le sens expérimental avant tout calcul
w.write_runs_table_csv('runs_table.csv', overwrite=True) # Edit a copy, then load it back w.update_from_runs_table_csv('runs_filtered.csv') w.runs_table() w.configurations_table() w.save('workflow.nxs', overwrite=True)
Informations portées par la table
entity
sample, water, empty_cell, dark, empty_beam
mode
scattering ou transmission
nom échantillon
identifiant de l’échantillon pour le pipeline
configuration
réglage instrumental de la mesure
épaisseur
normalisation par épaisseur quand disponible
Cette revue évite qu’une réduction techniquement valide utilise une référence ou une configuration erronée.
SCARLET | Réduction de données SANS
6

## Slide 7
07
Notebook 3 : calculer et réutiliser la transmission
La transmission est évaluée par échantillon et configuration à partir d’une ROI détecteur
w.compute_transmissions() w.write_runs_table_csv('runs_with_transmission.csv', overwrite=True) # Reuse a compatible measurement w.set_transmission_source( config_id='config_2', source_config_id='config_4', )
Logique de transmission
1
ROI
Utiliser la région du détecteur central définie pour la configuration.
2
Calculer
Stocker la transmission avec le run correspondant.
3
Déclarer la source
Partager explicitement une transmission compatible entre configurations.
La relation de source est déclarée, elle n’est pas cachée dans des variables de notebook.
SCARLET | Réduction de données SANS
7

## Slide 8
08
Notebook 4 : masques et normalisation eau
Préparer les corrections détecteur qui seront utilisées par le pipeline
Masques
Les masques sont édités dans le viewer SCARLET, sauvegardés avec les données de sortie, puis attachés au workflow.
w.attach_mask_bundles_from_output_dir() # or: w.set_mask_file(config_id=..., # file_path=...)
Ils excluent les régions du détecteur avant l’intégration.
Flatfield eau
Un run d’eau construit un flatfield pour une configuration. Une configuration compatible peut être réutilisée explicitement.
w.build_water_flatfield(config_id='config_10') w.set_flatfield_source( config_id='config_9', source_config_id='config_10', )
Le pipeline applique ensuite les corrections de flatfield et d’angle solide.
SCARLET | Réduction de données SANS
8

## Slide 9
09
Notebook 5 : exécuter le pipeline de réduction
Un appel exécute une séquence nommée d’étapes de traitement physique
1
Charger
Corrections moniteur et temps mort
2
Soustraire
Références dark et cellule vide
3
Normaliser
Flatfield eau et angle solide
4
Mettre à l’échelle
Épaisseur de l’échantillon si disponible
5
Intégrer
Moyenne azimutale vers I(Q)
6
Écrire
Sorties NeXus traitées et texte
pipeline = ReductionPipeline.default() state = pipeline.run_for_sample( workflow=w, sample_name='ludox_SM30', config_id='config_9' ) # Ou traiter tous les runs de diffusion échantillon pipeline.run_all(w)
SCARLET | Réduction de données SANS
9

## Slide 10
10
Quelles sorties produit le notebook ?
Les données réduites restent inspectables et portent leur historique de traitement
Fichier NeXus traité
Le fichier source reçoit une NXentry /processed qui contient :
• données détecteur réduites
• incertitudes et coordonnées
• masques
• métadonnées échantillon et configuration
• étapes nommées et notes de réduction
Sorties texte I(Q)
Chaque détecteur peut produire une courbe texte avec :
• Q
• I(Q)
• incertitude sur l’intensité
• incertitude sur Q si disponible
• provenance échantillon, configuration, transmission
État à inspecter
Le ReductionState retourné donne immédiatement accès à :
• détecteurs après chaque étape
• transmission utilisée
• liste des étapes appliquées
• avertissements et notes
• chemin du fichier source
SCARLET | Réduction de données SANS
10

## Slide 11
11
Notebook 6 : assembler les configurations
Combiner les segments I(Q) réduits après traitement de chaque configuration
from scarlet.workflow.pipeline import StichingPipeline stitch = StichingPipeline(w) stitch.run_all(scale_on='config_10', normalization_factor=1.0)
Logique du stitching
1
Charger les segments
Lire les courbes I(Q) réduites depuis les entrées NeXus traitées.
2
Comparer les recouvrements
Estimer les facteurs d’échelle relatifs dans les zones de Q communes.
3
Sélectionner les plages
Conserver la plage de Q utile pour chaque configuration.
4
Appliquer l’échelle finale
normalization_factor multiplie I et I_error, pas Q ni q_error.
Précondition
Exécuter ReductionPipeline pour chaque configuration de diffusion avant le stitching.
SCARLET | Réduction de données SANS
11

## Slide 12
12
Stitching : de courbes à segments candidats
Chaque couple configuration + détecteur est traité comme un segment indépendant
Un segment contient
• Q et I(Q)
• incertitude dI
• résolution dQ
• identifiant de configuration
• identifiant de détecteur
Exemple : c10d2 = config_10 + detector2
Un segment est évalué sur sa qualité intrinsèque :
qualité = médiane[(dI / I)² + λres (dQ / Q)²]
Une faible incertitude relative et une bonne résolution donnent un score plus faible, donc un segment préférable.
Illustration sur l’axe Q
c9d0
c10d0
c10d2
overlap
Q faible
Q élevé
SCARLET | Réduction de données SANS
12

## Slide 13
13
Stitching : ajuster deux segments dans leur recouvrement
Le raccord recherché est multiplicatif, pas une déformation de la courbe
1. Construire une grille Q commune
Les deux courbes sont interpolées dans leur zone de recouvrement sur une grille logarithmique commune. Le nombre de points est conservateur : min(NA, NB).
2. Calculer le log-ratio
r(Q) = ln IA(Q) − ln IB(Q)
Si le raccord est valide, r(Q) forme un plateau.
3. Ajuster une constante pondérée
ln s = somme(wi ri) / somme(wi) avec wi = 1 / σri²
σr² = (dIA / IA)² + (dIB / IB)²
Le facteur s met le segment B à l’échelle du segment A : IA(Q) ≈ s IB(Q).
s = exp(ln s)
SCARLET | Réduction de données SANS
13

## Slide 14
14
Stitching : choisir une fenêtre de raccord fiable
Le recouvrement complet n’est pas forcément la meilleure zone de fit
L’algorithme teste plusieurs fenêtres dans la zone de recouvrement et minimise un score de qualité.
χ² réduit
Le log-ratio est compatible avec une constante.
χ²ν < 3.0
Pente résiduelle
Une dérive de r(Q) révèle un mauvais plateau.
|b / σb| < 2.5
Largeur de fenêtre
Éviter un accord artificiel sur trop peu de points.
au moins 8 points Δln Q ≥ 0.10
Résolution
Préférer une résolution relative combinée plus faible.
pondération secondaire
Une transition est acceptée seulement si le plateau est fiable et si le nouveau segment étend suffisamment la couverture en Q.
SCARLET | Réduction de données SANS
14

## Slide 15
15
Stitching : sélectionner, mettre à l’échelle, concaténer
La chaîne finale privilégie les segments utiles plutôt que tous les segments disponibles
1
Démarrer à bas Q
Le pipeline part du segment ayant le plus petit Qmin.
2
Évaluer les candidats
Un candidat doit se raccorder, avoir une bonne qualité et prolonger Qmax.
3
Choisir le meilleur coût
coût = score de raccord + qualité du segment − gain de couverture en Q.
4
Répéter jusqu’à la fin
Les segments redondants ou sans transition valide sont rejetés.
Construction de la courbe finale
Facteurs globaux
GB = GA × sB→A
I et dI sont multipliés ; dQ ne change pas.
Recouvrement
Une fraction centrale du fit est gardée pour une transition contrôlée (25 % par défaut).
Échelle de référence
scale_on fixe la configuration de référence à un facteur global égal à 1.
SCARLET | Réduction de données SANS
15

## Slide 16
16
Message clé
Le notebook est un chemin guidé et auditable des fichiers expérimentaux aux courbes réduites
SCARLET réunit contexte expérimental, choix de correction explicites et résultats reproductibles.
1
Commencer par la table des runs
Valider échantillons, références et configurations avant la réduction.
2
Utiliser les cellules comme points de contrôle
Transmission, masques et flatfields sont visibles et révisables.
3
Exécuter un pipeline standard
Les étapes nommées traitent chaque échantillon de façon homogène et sauvegardent la provenance.
4
Inspecter, puis assembler
Partir des courbes I(Q) réduites et conserver les choix d’échelle physique.
Documentation du projet : hibouchen.github.io/scarlet
SCARLET | Réduction de données SANS
16